EIB NETZWERKKOPPLER  NK 1

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Der EIB Netzwerkkoppler verbindet EIB Komponenten mit

dem FRAKO Energie-Management-System. Der Datenaus-

tausch zwischen dem Koppler und der Central Unit

EMIS 1500 erfolgt ueber das Ethernet.

Durch die Anbindung von EIB Komponenten an das FRAKO

Energie-Informations-System können beispielsweise

Stoermeldungen des Energie-Informations-System an

Aktoren des EIB gesendet werden oder umgekehrt Alarme

und Zustaende von EIB-Sensoren vom Energie-Informations

-System aufgezeichnet und verwaltet werden.

Der EIB Netzwerkkoppler ermoeglicht:

- Erfassung von Zaehlimpulsen, Zustaenden und Alarmen

- Weiterleitung von Schaltimpulsen

- Schaltung von Verbrauchern an EIB-Aktoren in Verbin-

dung mit dem Optimierungsrechner

Vorprogrammierung des Kopplers mit:

- 32 Zaehlkanaelen

- 32 Eingangskanaelen

- 32 Ausgangskanaelen

-  4 Reservekanaelen

- Uhrzeit- und Datumsabfrage

Ein integriertes, vorprogrammiertes Webinterface er-

moeglicht die Kontrolle und den Test der Programmie-

rung der EIB Komponenten.

Voraussetzungen und Einbindung:

- FRAKONET ab Version 1.16.0000

- EMIS 1500 ab Firmware Version 1.22.00

- Parametrierung und Konfiguration erfolgt mit der

ETS3-Software durch den Kunden. Die ETS-Projektdatei

befindet sich im internen FTP Bereich

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Versorgungsspannung: ..... 230 V AC

- Frequenz: ................ 50 bis 60 Hz

Schnittstellen:

- Ethernet: .........  ..... RJ45, zur Anbindung an

............................ LAN Netzwerk

- Protokoll: ............. TCP/IP

- Uebertragung: .......... 10 / 100 MBit

- EIB Busklemme: ........... rot-schwarz

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............. 108 x 90 x 65 mm (BxHxT)

- Schutzart: ............... IP20

- Einbau: .................. auf Normschiene 35mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: .............. beliebig

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ..... -5 bis +45 °C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... NK 1

Artikel-Nr.: ................. 29-20092

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen