Spannung/Strom/Frequenz-Umformer  EM-UIF

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Zur Betriebsdatenerfassung mit dem FRAKO Energie-

Management-System wandelt der Messumformer ein analo-

ges Eingangssignal von 0 bis 10 V bzw. 2 bis 10 V

(Gleichspannung) oder 0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA

(Gleichstrom) in eine Impulsfrequenz von 0 bis 5 Hz

um.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: ......... 230 VAC +/-20 %

- Frequenz: ............. 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme: .... 2,5 VA

Eingang:

- Eingangsgroesse: ...... Gleichstrom oder

Gleichspannung

- Nennwert: ............. 0 bis 20 mA,

4 bis 20 mA, Ri=3 Ohm

oder                    0 bis 10 V,

2 bis 10 V, Ri=160 kOhm

- Ueberbelastung dauernd: 2 fach bei Strom

5 fach bei Spannung

- Stossueberlastung: .... 20 fach 1 sec bei Strom

5 fach bei Spannung

Ausgang:

- Nennwert: ............. 0 bis 5 Hz

- OPEN-Kollektor: ....... npn, max. 30 V, 100 mA

belastbar

- Impuls / Pause: ....... 50/50 %

Anschluesse: ............ ueber Schraubklemmen

- Leiterquerschnitt: .... max. 2,5 mm²

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: .......... 22,5x84x113 mm (BxHxT)

- Schutzart: ............ Gehaeuse/Klemmen IP30/

IP20 nach DIN EN 60529

- Ausfuehrung: .......... Gehaeuse schutzisoliert,

Schutzklasse 2, bei Ar-

beitsspannung bis 300 V

(Netz zu Neutralleiter)

Verschmutzungsgrad 2,

nach DIN EN 61010 Teil1

EMV nach DIN EN 50081-2

und DIN EN 61000-6-2

- Einbau: ............... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Gewicht: .............. 170 g

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: .. -15 bis +55°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ............... FRAKO

Typ: .................... EM-UIF

Artikel-Nr.: ............ 29-20059

Menge: .................. 1 Stück

Bezugsquelle:............ FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen