Kommunikationsprozessor  EMP 1100

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mikroprozessorgesteuerter Schnittstellenbaustein zum

Austausch von Daten zwischen dem FRAKO Starkstrombus®

und anderen Systemen wie z.B. SPS, PC, ZLT und GLT.

- serielle Schnittstelle A (genormt):

Rahmenprotokoll 3964R, Datenprotokoll RK 512

- serielle Schnittstelle B (ungenormt):

fuer den Zugriff per PC

- Programmierungs- und Parametrierungssoftware im

Lieferumfang

- 3 LED zur Anzeige von Betrieb, Zugriff auf FRAKO

Starkstrombus® und Zugriff auf eine der seriellen

Schnittstellen

- aktuelle Daten von bis zu 100 Endgeraeten werden in

max. 100 Datenbausteinen vorraetig gehalten. Die

Zykluszeit der Datenabfrage ist einstellbar.

-------------------------------------------------------

PC-Anforderungen fuer das Softwarepaket:

Hardware:

- Pentium mind. 1 GHz Taktfrequenz

- Arbeitsspeicher mind. 512 MB RAM

- freie Festplattenkapazitaet 10 MB

- Ethernet 10/100 MB Netzwerkanschluss

oder/und eine freie serielle Schnittstelle

- CD-ROM, SVGA-Graphikkarte

- Farbmonitor mit Mindestaufloesung von 1024 x 768

Software:

- Windows 2000 pro (mind. SP3), XP pro (mind. SP1),

2003 Server (mind. SP1), IE5.5

(Eingetragene Warenzeichen der Microsoft Coorp.)

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: .............. 230 VAC +/-10 %

- Frequenz: .................. 50 bis 60 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... max. 3 VA

- Absicherung: ............... max. 2 A extern vorge-

schrieben

Ausgaenge:

- Serielle Schnittstelle A: .. 25 polige Sub-D-Buchse

(female), RS 232,

Rahmenprotokoll 3964R,

Datenprotokoll RK 512

- Serielle Schnittstelle B: .. 9 polige Sub-D-Buchse

(female), RS 232, zum

Anschluss eines PC

- FRAKO Starkstrombus®: ...... Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-

Management-System,

nach EN 50170(P-Net)

standardisierter

Feldbus, RS 485

Uebertragungsgeschw.: ........ 76,8 kbit/s

Anzeigeelemente: ............. 3 Leuchtdioden

Anschluesse: ................. im Gehaeuse ueber

Steckerleiste

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 158x75x120 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................. IP50

- Ausfuehrung: ............... Schutzklasse I nach

VDE 0411 / EN 61010

- Gehaeuse: .................. Flammwidrig UL94-V0

(nach Angaben des

Gehaeuseherstellers)

- Einbau: .................... Schraubenmontage oder

auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: ................ beliebig

- Gewicht: ................... ca. 0,8 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber

Normal Null

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +40°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMP 1100

Artikel-Nr.: ................. 20-10202

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen