Elektronisches vier Quadranten Energiemessgerät

PM3-63

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

3-phasiges elektronisches Energiemessgerät in

4-Leitertechnik zum Erfassen von elektrischen

Messwerten in Niederspannungsnetzen wie U, I, PF, F

sowie aller Leistungen je Phase. Mit LC-Display und

Ausgang für Wirk- und Blindimpuls, Stromeingänge:

direkt bis 80 A, mit Fehlanschlusserkennung.

Mit seitlicher Infrarotschnittstelle zur Anbindung

von Kommunikationsmodulen, siehe Zubehör.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Anzeige:..................... beleuchtetes Display

- Anzeige der Leistungsmessung: als Werte

- Erkennung von Fehlanschluss

- Genauigkeitsklasse:.......... B/2

- Anschlussart:................ 2 bis 4 Leiter

- Tarife:...................... 1

Strommessung:

- Direkt bis:.................. 63A

- Leistungsaufnahme:........... 0,8 VA

Spannungsmessung:

- Spannungspfad:............... 3x 230/400 V ±20 %

- Leistungsaufnahme:........... 0,5 VA

- Frequenz:.................... 50 Hz

Impulsausgänge:

- Anzahl/Verwendung:........... 1/bezogene Wirkenergie

1/bezogene Blindenergie

- Wertigkeit:.................. 1..500 Imp/kWh

- Impulsdauer:................. 30 oder 100 ms

- Belastung 5...230 V AC:...... 90 mA

5...300 V DC:...... 90 mA

- LED:......................... 1..2000Imp /kWh

Konstruktionsdaten:

- Modulgehäuse:...............  4 TE, nach DIN 43880

- Befestigung auf Normschiene 35 mm, nach EN 60715

- Bauhöhe:................... 70 mm

- Schutzart Gehäuse:........... IP51

- Schutzart Klemmenbereich:.....IP20

- Leiterquerschnitt

- Stromeingänge:............. 35 qmm

- Spannungseingänge/S0):..... 1,5 qmm

- Gewicht:..................... 0,4 kg

- Umgebungstemperatur:......... -10 bis +55 °C

Zubehör (optional):

- Modbus-RTU Kommunikationsmodul für Energie,

Leistungen, Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MODBUS, Art.-Nr.: 29-20104

- M-Bus Kommunikationsmodul für Energie, Leistungen,

Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MBUS, Art.-Nr.: 29-20105

- KNX/EIB Komm.-Modul für Energie und Leistungen

Bezeichnung: EM-CM KNX, Art.-Nr.: 29-20106

- SD-Card Datalogger incl. steckbarer SD-Card mit 2GB

zur Datenaufzeichnung

Bezeichnung: EM-CM SD-CARD, Art.-Nr.: 29-20121

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... PM3-63

Artikel-Nr.: ................. 29-20103

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen