OPC-SCHNITTSTELLE  EMG-OPC-SERVER

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Die Software EMG-OPC-Server ermoeglicht den einfachen,

standardisierten Datenaustausch zwischen dem FRAKO

Energie-Informations-System und Automatisierungs-/

Steuerungs-Anwendungen, SCADA-Systemen(Prozessvisuali-

sierung) oder Bueroanwendungen(z.B. Microsoft® Excel,

Access).

Der EMG-OPC-Server wurde fuer Visualisierungen auf Ba-

sis der OPC Data Access Spezifikation 1.0,2.0 und 3.0

entwickelt und verwendet den Microsoft® DCOM Standard.

Dadurch ist die Trennung von Client und Server auf

verschiedenen PCs in einem Netzwerk prinzipiell moeg-

lich.

Die Software EMG-OPC-Server stellt als Diensterbringer

die Daten aus dem FRAKO Energie-Management-System zur

Verfuegung. Die PC-Applikation als Client verarbeitet

als Nutzer der Dienste diese Daten.

Die Kommunikation zum FRAKO Energie-Management-System

erfolgt ueber das Gateway EMG 1500-PN, EM-PQ 2300,

EM-MC 2200 oder das interne Gateway der EMIS 1500.

Der Zugriff auf die Gateways wird ueber das Ethernet

Netzwerk (TCP/IP) realisiert.

Ueber die mitgelieferte Software OPC-SW werden die

Konfigurationsdateien erstellt.

Pro EMG-OPC-Server koennen max. 8 Gateways EMG 1500-PN

oder interne Gateways der EMIS 1500 sowie max. 5000

Datenpunkte angemeldet werden.

-------------------------------------------------------

PC-Anforderungen fuer den EMG-OPC-Server:

Hardware:

- 2 GHz Prozessor

- 2 GB RAM

- freie Festplattenkapazitaet 1 GB

- Ethernet 10/100 MB Netzwerkanschluss

Software:

- Windows DOT NET 4.0 Client oder FULL

- Windows XP pro (mind. SP1)

- Windows 7 (x32/x64)

- Windows Server (2003 R2 / 2008 R2)

(Eingetragene Warenzeichen der Microsoft Coorp.)

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMG-OPC-SERVER

Artikel-Nr.: ................. 20-10491

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen