Central Unit  EMIS 1500 L

------------------------------------------------------

Beschreibung:

Netzwerkfaehige Zentraleinheit zur Datensammlung und

Datenverwaltung von angeschlossenen Energie-Management

Geraete.

Das FRAKO Energie-Management-System ist ein selbstaen-
dig arbeitendes Informations- und Ueberwachungs-System

fuer alle Energiearten.

Die Daten werden erfasst und gespeichert von:

- Maximum Controller EM-MC 2200

- Maximum-Optimierungsrechner EML 1101

- Power Quality Analyzer EM-PQ 2300

- Netzueberwachungsgeraet EMA 1101

- Netzueberwachungsgeraet EM-PQ 1500

- Kostenstellen- und Alarmsystem EMF 1102

- Blindleistungsregler EMR 1100

- MOD-Bus Geraeten ueber Koppler oder MOD-Bus TCP

- M-Bus Geraeten ueber separaten Koppler

Mit der umfangreichen Alarmfunktionalitaet koennen:

- alle angemeldeten Zaehl- und Analogkanaele mit

unteren und oberen Alarmschwellen versehen werden

- Alarme einzeln oder in Gruppen auf folgende Melder

geschaltet werden

- Kontakte an der Central Unit EMIS 1500 oder am

Erweiterungsmodul EMD 1101

- Netzwerkdrucker

- SMS,- Fax,- und E-Mail- Meldungen

- Alarmprotokoll

Die Anbindung der Energie-Management Geraete kann ueber

zwei Wege erfolgen:

- ueber den Ethernetstandard (TCP/IP) zu einem Gateway

mit FRAKO Starkstrombus® Schnittstelle

oder

- ueber die interne FRAKO Starkstrombus® Schnittstelle

Ueber unterschiedliche Wege kann mit einem PC auf die

Central Unit zugegriffen werden:

- Verbindung ueber das Ethernet (TCP/IP-Protokoll)

- via Modem mittels DFUE-Netzwerk

- direkte serielle Anbindung mittels DFUE-Netzwerk

Das intern eingesetzte Linux Betriebssystem ermoegl 
icht eine Online-Verbindung zu den Central Units von mehreren PCs gleichzeitig.

Die Konfiguration der Central Unit EMIS 1500 erfolgt

ueber das Softwarepaket FRAKO-NET (im Lieferumfang).

Fuer jedes Energie-Management Geraet wird eine bestimmte

Anzahl von Systempunkten benoetigt. Die Geraete

koennen beliebig kombiniert werden, wobei die max. anschliessbare Anzahl jedes Geraetetyps begrenzt ist.

Die Central Unit EMIS 1500 L hat 200 Systempunkte und

kann auf folgende Typen ausgebaut werden:

EMIS 1500 XL  mit 350 Systempunkten

EMIS 1500 XXL mit 550 Systempunkten

------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Versorgungsspannung: ....... 230 VAC +/- 10 %

oder (umschaltbar): ........ 110 VAC +/- 10 %

- Frequenz: .................. 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... max. 50 VA

Schnittstellen:

- 1 Ethernet: ................ RJ45, zur Anbindung an

ein LAN Netzwerk

- Protokoll: ................. TCP/IP

- Uebertragung: .............. 100BaseTx full duplex

- 1. Serielle Schnittstelle: . 9 polige Sub-D-Buchse

(male),RS232 fuer DFUE-

Verbindungen ueber 
                               Modem.

Uebertragungsgeschw.:....... bis 115200 Baud

- 2. Serielle Schnittstelle: . Zur direkten

(Optional)                   Anbindung eines FRAKO-

Geraetes mit serieller

Schnittstelle. (EMF,

EMA, EMR ueber seriellen

Adapter)

Uebertragungsgeschw.:....... 19200 Baud

Anschluss an FRAKO Starkstrombus®:

- Elektrischer Anschluss: .... gemaess Norm EIA RS 485

- Uebertragungsgeschw. ....... 76,8 kbit/sec

- Protokoll .................. FRAKO Starkstrombus®

Anzeige-/Bedienelemente: ..... 3 LEDs, 4 Bedientasten

beleuchtetes LC-Display

Ausgaenge:

- 3 Alarmmeldekontakte: ...... potentialfreie Schlies-

ser,frei programmierbar

- Belastung: ................. max.48 V AC/DC, max.1 A

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 330x90x225 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................. Gehaeuse IP40,

Klemmen IP20

- Gehaeusematerial: .......... Metallgehaeuse

- Farbe: ..................... weiss

- Einbaulage: ................ stehend / waagerecht

- Gewicht: ................... 3,40 kg

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +50°C

------------------------------------------------------

PC-Anforderungen fuer das Softwarepaket FRAKO-NET

Hardware:

- Pentium mind. 2 GHz Taktfrequenz

- Arbeitsspeicher mind. 2 GB RAM

- freie Festplattenkapazitaet 10 GB

- Ethernet 10/100 MB Netzwerkanschluss

oder/und eine freie serielle Schnittstelle

- CD-ROM-Laufwerk 
- SVGA-Grafikkarte
- Farbmonitor mit Aufloesung mind. 1024 x 768

Software:

- Windows 7, Windows 8, 2008 Server R2, 2012 Server

------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMIS 1500 L

Artikel-Nr.: ................. 20-10083

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen