Elektronischer vier Quadranten Energiezähler

M3PRO 80 MID MBUS

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

3-phasiger elektronischer Energiezähler MID geeicht,

in 4-Leitertechnik zum Erfassen von elektrischer

Wirk- und Blindarbeit bei Bezug und Rückspeisung

in Niederspannungsnetzen. Mit LC-Display und 
Schnittstelle MBus. Stromeingänge: direkt bis 80 A.

Mit seitlicher Infrarotschnittstelle zur Anbindung

von Kommunikationsmodulen, siehe Zubehör.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Anzeige:..................... beleuchtetes Display

- Anzeige der Leistungsmessung: als Wert

- Erkennung von Fehlanschluss

- Genauigkeitsklasse:.......... B

- Zulassung:................... geeicht (MID)

- Anschlussart:................ 2 bis 4 Leiter

- Tarife:...................... 2

Strommessung:
- Direkt bis:.................. 80A

- Leistungsaufnahme:........... 0,7 VA

Spannungsmessung:

- Spannungspfad:............... 3x 230/400 V ±20 %

- Leistungsaufnahme:........... 0,5 W

- Frequenz:.................... 50 Hz

Schnittstelle MBus:

- Adressbereich:............... 1 bis 250

- Baudrate:.................... 300, 600, 1200, 2400, 
                                4800 und 9600
Konstruktionsdaten:

- Modulgehäuse:................ 4 TE, nach DIN 43880

- Befestigung auf Normschiene 35 mm, nach EN 60715

- Bauhöhe:................... 70 mm

- Schutzart Gehäuse:........... IP51

- Schutzart Klemmenbereich:.... IP20

- Leiterquerschnitt

- Stromeingänge:............. 35 qmm

- Spannungseingänge/S0):..... 1,5 qmm

- Gewicht:..................... 0,4 kg

- Umgebungstemperatur:......... -25 bis +55 °C

Zubehör (optional):

- Modbus-RTU Kommunikationsmodul für Energie,

Leistungen, Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MODBUS, Art.-Nr.: 29-20104

- M-Bus Kommunikationsmodul für Energie, Leistungen,

Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MBUS, Art.-Nr.: 29-20105

- KNX/EIB Komm.-Modul für Energie und Leistungen

Bezeichnung: EM-CM KNX, Art.-Nr.: 29-20106

-------------------------------------------------------

Typ: ......................... M3PRO 80 MID MBUS

Artikel-Nr.: ................. 29-20173

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen