Glasfaserkoppler  EM-LWL

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mit dem Glasfaserkoppler EM-LWL koennen Teilstrecken

des FRAKO Starkstrombusses als Glasfaserstrecke aus-

gelegt werden. Pro Teilstrecke sind zwei Koppler erfor-

derlich. Ein Netzteil zur Spannungsversorgung des

EM-LWL ist im Lieferumfang enthalten.

-------------------------------------------------------

Technische Daten (Glasfaserkoppler):

Spannungsversorgung:

- Eingangsspannung: .......... 24 VDC +/- 20 %

- Nennstromaufnahme: ......... ca. 90 mA

Eingaenge:

- 1 Serielle Schnittstelle ... RS 485 ueber 9 polige

Sub-D-Buchse oder ueber

Combicon,zum Anschluss

an FRAKO Starkstrombus®

- 2 Optische Schnittstellen .. protokolltransparent

zur RS 485 Schnitt-

stelle

Uebertragungsrate: ........... 9.6, 19.2, 93.75,

187.5,375, 500, 1500

kbit/s (einstellbar)

Bedienelemente: .............. 1 DIP-Schalter 9 polig,

1 Schiebeschalter

1 polig

Anzeigeelemente: ............. 3 LED

Anschluesse: ................. Schraubklemmen, max.

2,5 mm²

Zubehoer: .................... Erdanschlussset

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 45x75x120 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................. IP20

- Ausfuehrung: ............... EN 50081-2,EN 50082-2,

EN 60801-2,EN 50141,DIN

VDE 0843-3/4/5,EN 55011

- Einbau: .................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: ................ auf waagrechter

Normschiene

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +55°C

-------------------------------------------------------

Technische Daten (Netzteil):

Eingang:

- Netzspannung: .............. 230 VAC -15 % bis +10 %

- Frequenz: .................. 50 / 60 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... ca. 55 VA

Ausgang:

- Spannung: .................. 24 VDC +/-1 %

- Ausgangsdauerstrom: ........ 1 A

Anschluesse: ................. Schraubklemmen

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 90x62,5x139 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................. IP20

- Ausfuehrung: ............... IEC 664/IEC 664A/DIN

VDE 0110-1,DIN VDE 0551

EN 50081-1,EN 50082-2

- Einbau: .................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: ................ auf waagrechter Norm

schiene

- Gewicht: ................... ca. 1,2 kg

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ....... -20 bis +60°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-LWL

Artikel-Nr.: ................. 29-20023

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen