Temperatur/Frequenz-Umformer  EM-PTF

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Zur Betriebsdatenerfassung mit dem FRAKO Energie-

Management-System wandelt der Messumformer eine

Eingangstemperatur von -40 bis +120°C in eine

Impulsfrequenz von 0 bis 5 Hz um.

Die Temperatur wird ueber einen PT 100-Temperatur-

fuehler erfasst (nicht im Lieferumfang enthalten).

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: ......... 230 VAC +/-20 %

- Frequenz: ............. 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme: .... 2,5 VA

Eingang:

- Eingangsgroesse: ...... Widerstand PT100

- Nennwert: ............. -40 bis 120°C,

Konstantstrom durch

den Fuehler 2 mA

- Schaltungsarten: ...... 2-/3-oder 4-Leiter,

die Wahl der erfolgt

mittels DIL-Schalter

- Zweileiterschaltung: .. fuer Zuleitung maximale

Abgleichmoeglichkeit

10 Ohm durch eingebau-

tes Poti

- Dreileiterschaltung: .. Zuleitung max. 100 Ohm,

symmetrisch, kein Ab-

gleich erforderlich

- Vierleiterschaltung: .. Zuleitung max. 100 Ohm,

kein Abgleich erforder-

lich

Ausgang:

- Nennwert: ............. 0 bis 5 Hz

- OPEN-Kollektor: ....... npn, max. 30 V, 100 mA

Belastbar

- Impuls / Pause: ....... 50/50 %

Anschluesse: ............ ueber Schraubklemmen

- Leiterquerschnitt: .... max. 4 mm²

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: .......... 22,5x84x108 mm (BxHxT)

- Schutzart: ............ Gehaeuse/Klemmen IP30/20

nach DIN EN 60529

- Ausfuehrung: .......... Gehaeuse schutzisoliert,

Verschmutzungsgrad 2,

Ueberspannungskategorie

CAT 3 nach DIN EN 61010

Teil 1, EMV nach DIN EN

50081-1, DIN EN 61000-6-2

- Einbau: ............... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Gewicht: .............. ca. 0,15 kg

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: .. -15 bis +55°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ............... FRAKO

Typ: .................... EM-PTF

Artikel-Nr.: ............ 29-20049

Menge: .................. 1 Stück

Bezugsquelle:............ FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen