M-BUS PEGELWANDLER PW 3 EM-PW3

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mit dem M-BUS Pegelwandler EM-PW3 lassen sich bis zu

3 Stueck M-Bus Zaehler in das FRAKO Energie-

Management-System integrieren.

Die Anbindung erfolgt ueber den M-BUS Pegelwandler

- direkt seriell an die FRAKO Central Unit EMIS 1500

oder

- ueber das betriebsinterne Netzwerk (Ethernet TCP/IP)

mittels COM-Server.

Somit koennen aktuelle Messwerte und 15-Minuten Ver-

laufsgrafiken der M-Bus Zaehler dargestellt werden.

Der jeweilige M-Bus Zaehler muss diese schnellen

Abfragezyklen zulassen.

Die Analyse der aufgezeichneten Messdaten erfolgt mit

der Visualisierungs-Software EMVIS-NET oder mit der

Reporting-Software EMIS® Report.

M-Bus Zaehler koennen gemeinsam mit allen anderen

FRAKO Energie-Management Geraeten ausgewertet werden.

Verbrauchscharakteristiken werden transparent und

ermoeglichen dadurch eine Optimierung der Energie-

verbraeuche.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Betriebsspannung: ...... 10,8 bis 28 V DC

10,8 bis 28 V AC

- Leistungsaufnahme: ..... max. 3,6 W

M-Bus Schnittstelle:

- Spannung: .............. 33 V (ohne Last)

- Ruhestrom: ............. max. 4,5 mA

(3 Standardlasten)

- Innenwiderstand: ....... ca. 100 Ohm

- Ueberstromschwelle: .... 35 mA

- Uebertragungsrate: ..... 300 bis 9600 Baud

(RS 232 C)

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ........... 56x78x117 mm (BxHxT)

- Schutzart: ............. IP40

- Einbau: ................ auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

Betriebsbedingungen:

- Umgebungstemperatur: ... 0 bis +55°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ................ FRAKO

Typ: ..................... EM-PW3

Artikel-Nr.: ............. 29-20078

Menge: ................... 1 Stück

Bezugsquelle:............. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen