FRAKO-NET Anbindung Fremdsysteme, 50 Importkanaele

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Importlizenz um die Daten von 50 Kanaelen in die

Datenbank des FRAKO-NET Energie-Management-Systems zu

importieren. Der Import kann auf zwei Arten erfolgen:

1.Import von aufgezeichneten Messwerten via CSV-

Datei. Dabei erfolgt der Import durch zyklischen

Aufruf des Programms „Datenloader.exe“ dem die zu

importierende Datei als Parameter uebergeben wird.

Der Aufbau der CSV-Datei und eine Beschreibung der

Parameter sind in der Online-Hilfe der FRAKO- NET

Software beschrieben.

2.Automatischer Import von Zaehlerstaenden oder

sonstigen Messwerten eines OPC-Servers auf Basis

der OPC Data Access Spezifikation 1.0, 2.0 und 3.0.

Der Import erfolgt hier nach der Konfiguration in

vorgegebenen Intervallen ueber den FRAKO OPC-

Clientservice, welcher Bestandteil der FRAKO-NET

Software ist.

Wenn sich OPC-Client und Server auf unterschied-

lichen PCs befinden ist zusaetzlich ein OPC-Tunnel

erforderlich welche nicht Bestandteil dieses

Produktes ist. (z.B. OPC Easy Connect der Fa.

Softing, oder OPC Tunneller der Fa. Matrikon)

Insgesamt koennen die Daten von bis zu 100 Mess-

punkten importiert werden. Das Aufzeichnungs-

intervall von 10 Sek, 30 Sek, 60 Sek, 120 Sek,

300 Sek., 900 Sek, 1800 Sek, 1 Std, 3 Std, 6 Std,

12 Std, 1 Tag oder eine Woche kann fuer jeden

Messpunkt getrennt festgelegt werden.

Am Ende eines Intervalls wird der zu diesem

Zeitpunkt ermittelte Zaehlerstand/ Messwert

zwischengespeichert.

Nach Ablauf eines getrennt einstellbaren Import-

intervalls erfolgt der Import der Zwischen-

gespeicherten Messwerte in das FRAKO- NET

Energie-Management-System.

Die Lizenz ist an einen PC geknuepft. Vor der

Bestellung ist im Servicemenue der SYSTEM-SW der

Menuepunkt „Tools\ Info fuer Freischaltung virtueller

Kanaele ermitteln“ aufzurufen, welche die zur

Bestellung erforderlichen Daten ermittelt und in die

Zwischenablage kopiert. Beim Wechsel des PCs oder des

Mainboards muss die Lizenz erneuert werden.

-------------------------------------------------------

Anforderungen an den PC:

- Pentium mind. 2 GHz Taktfrequenz

- Arbeitsspeicher mind. 2GB RAM

- freie Festplattenkapazitaet 1 GB

- Ethernet 10/100 MB Netzwerkanschluss

Software:

- Windows DOT NET 4.0 Client oder FULL

- Windows XP pro (mind. SP1)

- Windows 7 (x32/x64)

- Windows Server (2003 R2 / 2008 R2)

(Eingetragene Warenzeichen der Microsoft Coorp.)

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ........ FRAKO

Typ: ............. FREISCHALTLIZENZ 50 KANAELE FUER

FREMDSYSTEMANBINDUNG

Artikel-Nr.: ..... 20-10322

Menge: ........... 1 Stück

Bezugsquelle:..... FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen