Elektronischer vier Quadranten Energiezaehler

EM-EC 380 MID

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

3-phasiger elektronischer Energiezaehler MID geeicht,

in 4-Leitertechnik zum Erfassen von elektrischer

Wirk- und Blindarbeit bei Bezug und Rueckspeisung

in Niederspannungsnetzen. Mit LC-Display und Ausgang

fuer Wirk- und Blindimpuls, Stromeingaenge: direkt

bis 80 A, mit Fehlanschlusserkennung.

Mit seitlicher Infrarotschnittstelle zur Anbindung

von Kommunikationsmodulen, siehe Zubehoer.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Anzeige:..................... beleuchtetes Display

- Anzeige der Leistungsmessung: als Wert und Balken

- Erkennung von Fehlanschluss

- Genauigkeitsklasse:.......... B/2

- Zulassung:................... geeicht (MID)

- Anschlussart:................ 2 bis 4 Leiter

- Tarife:...................... 2

Strommessung:
- Direkt bis:.................. 80A

- Leistungsaufnahme:........... 0,8 VA

Spannungsmessung:

- Spannungspfad:............... 3x 230/400 V ±20 %

- Leistungsaufnahme:........... 0,5 VA

- Frequenz:.................... 50 Hz

Impulsausgaenge:

- Anzahl/Verwendung:........... 1/bezogene Wirkenergie

1/bezogene Blindenergie

- Wertigkeit:.................. 500 Imp bei 80 A

- Impulsdauer:................. 30 ±2 ms

- Belastung 5...230 V AC:...... 90 mA

5...300 V DC:...... 90 mA

- LED:......................... 1.000 Imp/kWh

Konstruktionsdaten:

- Modulgehaeuse:............... 4 TE, nach DIN 43880

- Befestigung auf Normschiene 35 mm, nach EN 60715

- Bauhoehe:.................. 70 mm

- Schutzart Gehaeuse:.......... IP51

- Schutzart Klemmenbereich:.... IP20

- Leiterquerschnitt

- Stromeingaenge:............ 35 qmm

- Spannungseinaenge/S0):..... 1,5 qmm

- Gewicht:..................... 0,4 kg

- Umgebungstemperatur:......... -10 bis +55 °C

Zubehoer (optional):

- Modbus-RTU Kommunikationsmodul fuer Energie,

Leistungen, Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MODBUS, Art.-Nr.: 29-20104

- M-Bus Kommunikationsmodul fuer Energie, Leistungen,

Strom, Spannung, Frequenz und Powerfactor

Bezeichnung: EM-CM MBUS, Art.-Nr.: 29-20105

- KNX/EIB Komm.-Modul fuer Energie und Leistungen

Bezeichnung: EM-CM KNX, Art.-Nr.: 29-20106

- SD-Card Datalogger incl. steckbarer SD-Card mit 2GB

zur Datenaufzeichnung

Bezeichnung: EM-CM SD-CARD, Art.-Nr.: 29-20121

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-EC 380 MID

Artikel-Nr.: ................. 29-20099

Menge: ....................... 1 Stueck

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen