Display 24VDC mit Zubehoer

EM-FD 1500   24VDC-Paket

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Numerische Displayeinheit EM-FD 1500 zum Anschluss an

den Power Quality Monitor EM-PQ 1500.

- Die Displayeinheit laesst sich mit nur 2 x ( 22,5 mm

Befestigungen auch ohne zu Stanzen in der Schalt-

schranktuer einfach montieren

- Beleuchtete Anzeige und Tasten

- Klartext Menuefuehrung

- Nur ein Steuerkabel verbindet die Displayeinheit

mit dem Power Quality Monitor EM-PQ 1500

Lieferumfang:

- Displayeinheit bestehend aus:

Display- und Steuermodul fuer 24 V DC

- Steuerkabel(Laenge: 2,5 m) zur Verbindung von

EM-FD 1500 und EM-PQ 1500

- Abschlusswiderstand 2 Stueck

Nicht im Lieferumfang:

- Netzteil (24 V DC) zur Versorgung des EM-FD 1500

-------------------------------------------------------

Technische Daten

Anschluss:

- Spannungsversorgung: ....... 24V DC +/- 5 %

(Steuermodul)

- Ansteuerung: ............... 7-poliges Steuerkabel,

min. 0,30 mm² je Ader

Verbindungslaenge: ........... max. 10 m zwischen

EM-FD1500 und EM-PQ1500

Konstruktion:

- Abmessungen:

Displaymodul: .............. 87 x 87 x 21 mm (BxHxT)

Steuermodul: ............... 75 x 58 x 37 mm (BxHxT)

- Schutzart: ................. Displaymodul IP65

(eingebauter Zustand)

- Einbau: .................... in Fronttuer; maximale

Tuerstaerke 6 mm

- Einbaulage: ................ beliebig

- Gewicht: ................... ca. 0,3 kg

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +55 °C, Betauung

ist zu vermeiden

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-FD 1500 24VDC-Paket

Artikel-Nr.: ................. 20-30231

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen