Netzueberwachungsgeraet  EMA 1101 105V

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mess- und Ueberwachungsgeraet zum Erfassen, Analys-

ieren und Ueberwachen elektrischer Messgroessen in

Mittelspannungsnetzen (100 V sekundaer) mit

Anschlussmoeglichkeit an FRAKO Starkstrombus®.

- Messung ueber externe Stromwandler

- automatischer Messbereichsumschaltung

- Ermittlung des Stroms im PEN (Nullleiter + PE)

- Messung der Wirkarbeit fuer Bezug und Rueckspeisung

- Menuefuehrung im Klartext und Displayanzeige von

6 Analyseparametern gleichzeitig zum direkten

Vergleich

- Alarmmeldung bei Grenzwert-Ueber-/Unterschreitung

ueber potentialfreien Schliesser sowie als Klartext

im Display mit blinkender Hintergrundbeleuchtung

- Balkengrafik der Stroeme und Klirrfaktoren zur

uebersichtlicher Anzeige der Auslastung und Netz-

qualitaet

- Menuegesteuerte Programmierung im Klartext mit

Bedienerfuehrung

- Sicherung der Zaehlerstaende und Grenzwerte bei

Netzausfall

- Messwertanzeige ueber beleuchtetes LC-Display

- Anschlussmoeglichkeit an FRAKO Starkstrombus® zur

Fernanzeige der Messwerte, Grenzwerte und Kurvenform

von Strom und Spannung, Fernbedienung, Program-

mierung der Grenzwerte und Verwaltung historischer

Daten (Tageskurven, Monats- und Jahresauswertungen)

am PC

- Optional ist das Netzueberwachungsgeraet ueber

RS232-Schnittstellen-Adapter direkt an PC bzw.

Modem anschliessbar zur Konfiguration und Fernanzeige

der Messwerte mit der Software EMA-SW.

-------------------------------------------------------

Angezeigte Messwerte:

- Spannungen der Aussenleiter/Aussenleiter und

Aussenleiter/PEN

- Stroeme der 3 Aussenleiter und im PEN (Nullleiter

+PE)

- cos phi, Wirk- und Scheinleistung der Aussenleiter

- Frequenz und Asymmetrie (Schieflast)

- Klirrfaktoren von Spannung und Strom der Aussen-

leiter

- Anteil der Harmonischen (U3, U5,...U19) der Spannung

- Wahlweise:

- 2x Wirk- und Blindarbeit ueber externe Tarif-

umschaltung

oder:

- 1x Wirk- und Blindarbeit (Bezug)

- 1x Wirkarbeit (Rueckspeisung/Eigenerzeugung)

- 2x Temperatur ueber externen PT100 Messfuehler

-------------------------------------------------------

Datenspeicher fuer:

- 3x Spannung min./max.           - cos phi min./max.

- 3x Strom im Aussenleiter max.   - Strom im PEN max.

- 3x Klirrfaktor Spannung max.    - Asymmetrie max.

- 3x Harmonische max.             - 2x Temperatur

(U3,...U19)                       min./max. (PT100)

-------------------------------------------------------

Grenzwertueberwachung mit Alarmmeldung von:

- Spannung min./max.              - cos phi min.

- Stroeme der 3 Aussenleiter max. - Strom im PEN max.

- Klirrfaktor der Spannung max.   - Asymmetrie max.

- 2x Temperatur min./max.         - Harmonische max.

(PT100)                           (U3,...U17)

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: .............. 230 VAC +/- 10 %

- Frequenz: .................. 48 bis 62 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... max. 7 VA

- Absicherung: ............... 2 A extern

vorgeschrieben

Messeingang:

- Spannungspfad: ............. 3x 50 bis 105 VAC

(Aussen-/Aussenleiter)

Leistungsaufnahme: ......... max. 1,0 VA je

Aussenleiter

Absicherung: ............... 2 A extern

Vorgeschrieben

- Strompfad: ................. 3x X/ 5 A

(Wandlerstrom > 6 mA)

Leistungsaufnahme: ......... max. 1,8 VA je

Wandleranschluss

Ausgaenge:

- 1 Alarmmeldekontakt: ....... 250 VAC / max. 3 A

(potentialfreier

Schliesser)

Eingaenge:

- Tarifeingang: .............. zur Auswahl von

2 Profilen (z.B. HT/NT)

Schnittstellen (Betriebsart wahlweise):

- 1 FRAKO Starkstrombus®: .... Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-

Management-System,

nach EN 50170(P-Net),

standardisierter

Feldbus, RS 485

Uebertragungsgeschw.: ........ 76,8 kbit/s

- RS 232-Schnittstelle: ...... Optional ueber RS232-

Adapter direkt an PC

anschliessbar

Uebertragungsgeschw.: ........ 19200 Baud

Bedienelemente: .............. Folientastatur mit 5

Tasten

Anzeigeelemente: ............. beleuchtetes LC-Display

(4 Zeilen a 20 Zeichen)

Anschluesse: ................. Steckbar ueber Stecker-

leisten (im Liefer- 
                               umfang enthalten)

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen:

Frontplattenmass: .......... 144 x 144 mm(DIN

43700)

Schalttafelausschnitt: ..... 138 x 138 mm(DIN 43700)

Einbautiefe: ............... 105 mm

- Schutzart: ................. Gehaeuse/Klemmen

IP54/20 nach VDE 0470

/ EN60529

- Ausfuehrung: ............... nach VDE 0411 / EN61010

Verschmutzungsgrad 3,

EN 50081, EN 50082

- Gehaeuse: .................. Flammwidrig UL94-V0

- Einbau: .................... Von der Frontplatte

mittels Schraubendreher

- Einbaulage: ................ Beliebig

- Gewicht: ................... ca. 1,3 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber 
                               Normal Null

- Umgebungstemperatur: ....... 0°C bis +50°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMA 1101 105V

Artikel-Nr.: ................. 20-30008

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen