Zaehl- und Meldeeinheit EMF 1102

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Einheit zur Erfassung und Ueberwachung von Energie-

daten und wichtigen Betriebszustaenden.

- eigenstaendiges System zur Datenerfassung innerhalb

eines Betriebs oder einer Liegenschaft oder

- integraler Teil des FRAKO Energie-Management-Systems

Die Kostenstellen- und Alarm-Software EMF-SW (im Lie-

ferumfang nicht enthalten) ermoeglicht die Anzeige,

Konfiguration sowie Auswertung der aufgezeichneten

Daten direkt ueber einen PC.

Die Visualisierung und Auswertung der Zaehlerdaten

kann auch ueber die Software-Module des FRAKO Energie-

Management-Systems (EMVIS-NET) erfolgen.

Ueber Modem und RS232-Schnittstellen-Adapter (im Lie-

ferumfang nicht enthalten) koennen Alarme per SMS

weiter geleitet werden.

- Erfassung aller Energiearten wie Strom, Wasser, Gas,

Druckluft ueber Zaehlimpulseingaenge mit S0-Schnitt-

Stelle

- Ueberwachung aller Energiearten wie Strom, Wasser,

Gas, Druckluft ueber Zaehlimpulseingaenge mit

S0-Schnittstelle

- Berechnung von Leistung, Arbeit und Durchflussmengen

- UEberwachung von Leistung, Arbeit oder Durchfluss mit

oberer und unterer Alarmgrenze

- Ermittlung der Ein- und Auszeiten fuer jeden Kanal

(Betriebsstundenzaehler)

- Ueberwachung der Ein- und Auszeiten mit Alarmgrenzen

(z.B. fuer Geraeteausfallueberwachung)

- Ueberwachung wichtiger Betriebszustaende

- Speicherung aller Energiedaten mit Datenspeicher

fuer mehrere Tage

- Anschluss wahlweise:

- mit RS232 Schnittstellen-Adapter ueber Modem oder

ueber COM-Server oder direkt an PC

oder

- ueber FRAKO Starkstrombus® an die Central Unit

EMIS1500 oder den Kommunikationsprozessor EMP1100

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: .............. 230 VAC +/- 10 %

- Frequenz: .................. 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... ca. 10 VA

- Absicherung: ............... max. 2 A

(extern vorgeschrieben)

Eingaenge:

- Allgemein: ................. S0-Schnittstellen

(DIN 43864)

zum Anschluss von

potentialfreien

Kontakten, gemeinsa-

mes 'E-'-Potential

Schaltdauer: ............... >= 25 ms

Spg. bei offenem Kontakt: .. 12 VDC +/- 10 %

Kurzschlussstrom: ........... 12 mA +/- 10 %

- 12 Impulseingaenge:

Impulsfrequenz: ............ max. 20 Hz

Interne Schaltschwellen: ... 'Aus' bei ca. 3 mA,

'Ein' bei ca. 7,5 mA

Ausgaenge:

- 1 Spannungsausgang: ........ 12 VDC, max. 50 mA

Schnittstellen (Betriebsart wahlweise):

- 1 FRAKO Starkstrombus®: .... Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-

Management-System,

nach EN 50170(P-Net),

standardisierter

Feldbus, RS 485

Uebertragungsgeschw.: ...... 76,8 kbit/s

- RS 232-Schnittstelle: ...... Optional ueber RS232-

Adapter direkt an PC

Anschliessbar

Uebertragungsgeschw.: ........ 19200 Baud

Anzeigeelemente: ............. 14 Leuchtdioden

Anschluesse: ................. Schraubklemmen

- Leiterquerschnitt: ......... max. 2,5 mm²

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 140x90x59 mm (BxHxT),

DIN Modulgehaeuse 8 TE

- Schutzart: ................. Gehaeuse/Klemmen

IP40/20

- Ausfuehrung: ............... Schutzklasse II

nach VDE 0411 /

DIN EN 61010-1

- Gehaeuse: .................. Flammwidrig UL94-V0

- Einbau: .................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: ................ Beliebig

- Gewicht: ................... ca. 0,6 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber

Normal Null

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +60°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMF 1102

Artikel-Nr.: ................. 20-40005

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen