Gateway EMG 1500-PN

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Gateway zur Anbindung der mit FRAKO Starkstrombus®

verbundenen Energie-Management Geraete an das Ethernet.

Das Gateway verfuegt ueber drei Anschluesse:

- Netzwerkanschluss ueber den Ethernetstandard (TCP/IP)

- Schnittstelle zum FRAKO Starkstrombus®

- Schnittstelle zur Geraetekonfiguration

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

- Netzspannung: .............. 230 VAC +/- 10 %

- Frequenz: .................. 45 bis 65 Hz

- Leistungsaufnahme: ......... ca. 10 VA

- Absicherung: ............... max. 2 A extern vorge-

schrieben

Schnittstellen:

- 1 Ethernet: ................ RJ45, zur Anbindung an

LAN Netzwerk

Protokoll: ................. TCP/IP

Uebertragung.: ............. 10BaseT half duplex

- 1 FRAKO Starkstrombus®: .... Zum Anschluss an das

FRAKO Energie-Manage-

ment-System, nach EN

50170(P-Net) standardi-

sierter Feldbus, RS 485

Uebertragungsgeschw.: ...... 76,8 kbit/s

- 1 Serielle Schnittstelle: .. 9 polige Sub-D-Buchse

(male), RS 232 V.24,

zur Geraete-

konfiguration

Protokoll: ................. FRAKO intern

Uebertragung.: ............. 115200 Baud, 8 Bit,

1 Stopbit,keine

Paritaet

Anzeigeelemente: ............. 4 Leuchtdioden

Anschluesse: ................. Schraubklemmen

- Leiterquerschnitt: ......... max. 2,5 mm²

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ............... 140x90x59 mm (BxHxT),

DIN Modulgehaeuse 8 TE

- Schutzart: ................. Gehaeuse/Klemmen

IP40/20

- Ausfuehrung: ............... Schutzklasse II

nach VDE 0411 /

DIN EN 61010-1

- Gehaeuse: .................. Flammwidrig UL94-V0

- Einbau: .................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Einbaulage: ................ Beliebig

- Gewicht: ................... ca. 0,5 kg

Betriebsbedingungen:

- Geografische Einbauhoehe:... max. 2000m ueber

Normal Null

- Umgebungstemperatur: ....... 0 bis +50°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMG 1500-PN

Artikel-Nr.: ................. 20-10210

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen